Obsah:

1.	Průvodní zpráva	2

1.1	Identifikační údaje	2

1.2	Základní údaje	2

1.3	Věcné a časové vazby stavby

1.4	Přehled uživatelů	3

1.5	Termín zahájení stavby	3

1.6	Zkušební provoz	3

1.7	Předpokládané finanční propočty	3

2.	SOUHRNNÁ    TECHNICKÁ    ZPRÁVA	3

2.1	Charakteristika území stavby	3

2.1.1	Zhodnocení staveniště	3

2.1.1.1	Dotčené objekty	5

2.1.1.2	Stávající inženýrské sítě	5

2.1.1.3	Pozemní komunikace	5

2.1.1.4	Zeleň a povrchové úpravy	5

2.1.2	Příprava pro výstavbu	5

2.1.2.1	Zásady stavebně-technického řešení stavby	5

2.1.2.2	Zájmy památkové péče a ochrany přírody	5

2.1.3	Péče o bezpečnost práce a technického zařízení	5

2.1.4	Stanovení nových ochranných pásem	5

3.	TECHNICKÁ    ZPRÁVA	6

3.1	Vlastní stavební postup výstavby vodovodní přípojky

3.1.1	Zemní práce	6

3.1.2	Přípravné práce

3.1.3	Montáž vodovodní přípojky	6

3.1.4	Spojování potrubí	6

3.1.5	Tlaková zkouška	6

3.1.6	Úpravy povrchu zásypu	7

3.1.6.1	Související normy a předpisy	7

4.	Závěr	7

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

Název stavby:			Blažim –vod.přípojka 21x

č.par. 1632/2, st.112,1484/1,st.72,st.70,st.69,st.66/1,

st.65/1,2033/9,st.63/1,st.59/1,1509,2060/4,st.90,

st.87, st.86/1,st.84,st.80,st.79(2033/6),st.81

k.ú. Blažim nad Vltavou

Městský úřad:	                     Neveklov

Pověřený úřad:		Neveklov

Investor:                              Město Neveklov,

Nám.Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov

Dodavatel:			zajišťuje investor stavby

Projektant:		           Jan Bejček, Vodomont, IČO 125 75 984

Tyršova 1902

25601  Benešov

Uživatel :                             jednotlivý majitelé pozemků

Charakter:                              novostavba

## Základní údaje

- Údaje o zadání projektu stavby – investor stavby vznesl požadavek na zpracování projektu stavby na vodovodní přípojku 21x v obci a k.ú. Blažim nad Vltavou. Tato dokumentace je zpracována dle platných předpisů a vyhlášek.

Po odborné stránce si investor zajistí potřebné doklady pro stavební povolení a

dodavatele stavby.

- Dále byly předány veškeré potřebné údaje pro zpracování projektu stavby:

Katastrální mapa  M  1 : 1 000

## Přehled uživatelů

Vybudované vod.přípojky (21 kusů)–viz podrobná situace zůstanou v majetku jednotlivých vlastníků pozemků.

## Termín zahájení stavby

Termín zahájení výstavby nebyl zatím určen.

## Zkušební provoz

Zkušební provoz není předepsán, provede se pouze tlaková zkouška provozním tlakem.

## Předpokládané finanční propočty

K projektu není vypracován podrobný propočet stavby

# SOUHRNNÁ    TECHNICKÁ    ZPRÁVA

## Charakteristika území stavby

### Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v obci Blažim, vod.přípojka 21x bude napojena na nový vod. řad –materiál LPE 100 RC+SDR 11-90/8,2mm, umístěný v obecních pozemcích č.kat.2060/3, 1952/3, 2033/3, 2033/5, 2043.

Jednotlivé vod.přípojky povedou dále na jednotlivé pozemky vlastníků, kde budou za hranicí pozemků vybudované vodoměrné šachty. Z kterých budou vod.přípojky pokračovat do jednotlivých objektů majitelů pozemků, kde se napojí na vnitřní rozvod vodovodu v objektu. S výjimkou vodov.přípojky pro parc.č.-st.80, kde bude přípojka uložena ve sklepě RD č.p. 16. Celkové řešení stavby vychází z požadavku investora stavby a současným  technickým podmínkám.

Stavba se bude nacházet na těchto pozemcích

Dle KN : 2060/3-silnice- Město Neveklov

2033/3, 1952/3,2033/5, 2043, 2048/3-ost.komunikace – Město Neveklov

1634/2-ost.pl.-PhDr.Jirásek Jindřich, Matúškova 795/16, Praha 4

Jirásková Jana, Na Výsluní 228, Kvíček, 274 01 Slaný

1632/2-trvalý travní porost-Charvát Miloslav a Jaroslava, Blažim 15

St.112-zast.pl.-Kopecký Stanislav, Uzbecká 1411/4, Praha 10

1484/1-zahrada-Ing.Fíla Ladislav a Dana,Kremnická 158, Příbram VII

St.72-zast.pl.-Jan Kudrna, F.Kudláčka 1291, Milevsko

St.70-zast.pl.-Dagmar Albrechtová, Benešovská 206, Neveklov

St.69-zast.pl.-Šťovíček Roman, Blažim 7

Šťovíčková Marta, Antuškova 1322, Benešov

St.66/1-zast.pl.-Stibůrek Miroslav, Rakosníkova 296, Neveklov

St.65/1-zast.pl.- Šťovíček Josef, Blažim 6

2033/9 dle GP- ost.pl.-Jan Kudrna, F.Kudláčka 1291, Milevsko

Link Jindřich, Slánská 1678/20, Praha 6

Linková Tereza, Blažim 11

St.63/1-zast.pl.-Padevětová Marie, Větrov 1, Vysoký Újezd

St.60-zast.pl.-Čelikovský Václav, Hrnčířská 32, Zdiměřice

St.59/1-zast.pl.-Melichar Robert a Veronika,Oldřichova 518/2, Praha 2

1509-zahrada-Melichar Robert a Veronika,Oldřichova 518/2, Praha 2

2060/4 dle GP-ost.pl.-Pešata Vladislav, Blažim 1

St.90-zast.pl.-Kadlc Ondřej Ing., Větrná 298, Středokluky

Kadlecová Zdena Ing., Terronská 517/70, Praha 6

Pešek Václav Ing., Havraní 1121/8, Praha 6

St.87-zast.pl.-Dalibába Josef a Jaroslava, Blažim 20

St.86/1-zast.pl.-Petrášek Jindřich Ing., U Trati 118, Týnec n.Sáz.

St.84-zast.pl.-Welser Jan a Petra, Všetice 14, Netvořice

St.81-zast.pl.-Ing.Górecki Jaroslav a Ing.Górecká Zuzana,

Novodvorská 1092/116, Praha 4

St.80-zast.pl.-Schůtová Markéta Mgr., Ing., Blažim 16

2033/6-ost.pl.- Charvát Miloslav a Jaroslava, Blažim 15 (st.79-č.p.15)

#### Dotčené objekty

Navržená stavba se nedotkne žádného stavebního objektu. Vodovodní  přípojka21x povede v dostatečné vzdálenosti od objektů - nebude narušena stabilita.

#### Stávající inženýrské sítě

Pro výstavbu a vybudování vod. přípojky je nutné vyžádat vyjádření správců podzemních zařízení-přiloženo a zakresleno v PD.

#### Pozemní komunikace

Výstavba vod.přípojky 21x povede přes místní komunikaci č.kat. 2060/3, 2033/3, 1952/3. 2033/5, 2043, 2048/3-ost.komunikace - Město Neveklov,  budou uvedeny do původního stavu.

#### Zeleň a povrchové úpravy

Stavbou nebude narušena žádná vzrostlá stávající zeleň.

### Příprava pro výstavbu

#### Zásady stavebně-technického řešení stavby

Navržená vodovodní přípojka je v pažené rýze  se svislými stěnami, pažení je navrženo příložné.

#### Zájmy památkové péče a ochrany přírody

Žádné zájmy památkové péče a ochrany přírody nebudou stavbou dotčeny.

### Péče o bezpečnost práce a technického zařízení

Projektant prohlašuje, že projekt stavby je zpracován v souladu s platnými vyhláškami a předpisy, dodrženy ČSN a oborové normy, týkající se navrhování a kreslení objektů a konstrukcí. Dodavatel stavby musí dbát, aby zbytečně nedocházelo k prodlužování otevřeného výkopu,  dále organizačně zajistit stavbu tak, aby pohyb zemních strojů a nákladních aut byl minimální, zamezit prašnosti prostředí.

### Stanovení nových ochranných pásem

Nové ochranné pásmo podél  vod.přípojky  je 1 m na každou stranu.

# TECHNICKÁ    ZPRÁVA

## Vlastní stavební postup výstavby vodovodní přípojky

Nově budovaná vodovodní přípojka 21x je navržena z rPe 32mm-  délky jednotlivých přípojek k VŠ-viz podrobné situace. Napojení bude na jednotlivé větve nového vodovodního řadu –materiál: LPE 100 RC+SDR 11-90/8,2mm, který je uložen v parc.č. 2060/3, 2033/3,1952/3,2033/5,2043-ost.komunikace.

Vodovodní přípojka 21x se napojí na tento nový řad pomocí navrtávacího pasu HAKU od firmy HAWLE a osadí zemní soupravou a šoupátkem od téže firmy.

Vod.přípojky 21x povedou až na jednotlivé pozemky vlastníků, kde za hranicí pozemku budou vybudované vod.šachty,kde bude vodoměrná sestava od firmy HAWLE (kohouty, filtr, vodoměr,zpětná klapka).; Z této šachty budou vod.přípojky pokračovat do stávajících objektů jednotlivých majitelů, kde se napojí na vnitřní rozvod vodovodu v objektu. Výjimkou bude vod.přípojka pro parc.č. 80-č.p.16, která bude ukončena ve sklepě stáv.RD, kde bude uložena celá vodoměrná sestava. Vychází to z požadavků majitele pozemku stpč.80, a především s ohledem na nedostačující prostor pro vybudování vodoměrné šachty.

### Zemní práce

Zemní práce se budou provádět ve smyslu ČSN 73 3050.

### Montáž vodovodní  přípojky

Montáž řadů z rPE se musí provádět se zvýšenou opatrností - hlavně dbát důraz, aby bylo urovnáno dno rýhy,  na podsyp  potrubí min. 100 mm a obsyp min. 200 mm  pískem  nebo prohozenou zeminou - podle složení výkopu.

### Spojování potrubí

Vlastní montáž se nesmí provádět za nižších teplot max. do 00 C dle ON 73 6632.

Před tlakovou zkouškou se provede obsyp potrubí tak, aby veškeré spoje jak

hrdlové tak přírubové byly viditelné.

### Tlaková zkouška

Na vodovodní přípojce se provede pouze tlaková zkouška provozním tlakem.

### Úpravy povrchu zásypu

Po provedené vyhovující tlakové zkoušce se začne provádět hutněný zásyp rýhy. Minimální první vrstva nad potrubím musí být alespoň 30 cm. Dále se hutní po vrstvách 20 cm. Je třeba dohodnout předem s investorem stavby, jaká bude definitivní úprava  komunikace a v jaké niveletě.

#### Související normy a předpisy

#### Související normy a předpisy

ČSN  73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa

ČSN  75 5115  Jímání podzemní vody

ČSN  75 0101  Vodní hospodářství.Základní terminologie

ČSN  73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení.

ČSN  75 3415  Ochrana vody před ropnými látkami.

ČSN  75 5402  Výstavba vodovodních potrubí

ČSN  75 5411  Vodovodní přípojky

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím

stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č.184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č.  150/2010 Sb. Novela vodního zákona

Zákon č.   20/2004 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (VZ)

Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Vyhláška č.120/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška  239/1998 Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích.

# Závěr

Upozornění pro investora a dodavatele stavby:

Před zahájením výkopových prací zajistí investor stavby vytýčení všech podzemních sítí a jejich zajištění proti poškození.

Benešov  leden 2021